TOYOTA

EZ1-U2-3D

EZ1-U2-3DLCD

ИНСТРУКЦИЯ ПО

ЭКСПЛУАТАЦИИ

Названия частей машины

| . | Нитенаправитель |
| --- | --- |
| . | Нитенаправитель для наматывания нити на шпульку |
| 2. | Диск верхнего натяжения |
| 3. | Диск регулировки ширины стежка |
| 4. | Диск регулировки длины стежка |
| 5. | Регулятор давления прижимной лапки |
| 6. | Подсветка |
| 7. | Нож для обрезки нити |
| 8. | Работа со свободным рукавом. Потяните столик влево и машина готова к работе со свободным рукавом. |
| 9. | Съемный столик. |
| 10. | Жидкокристаллический дисплей |
| 11. | Диск выбора модели строчки |
| 12. | Устройство заправки нити |
| 13. | Держатель прижимной лапки. |
| 14. | Винт крепления иглы. |
| 15. | Игольный нитенаправитель. |
| 16. | Игла. |
| 17. | Прижимная лапка. |
| 18. | Игольная пластина. |
| 19. | Механизм продвижения. |
| 20. | Нож обрезки шпульной нити. |
| 21. | Шпульный колпачок. |
| 22. | Крышка шпульного колпачка. |
| 23. | Кнопки и рычаги: |
| 23-1. | Регулятор скорости |
| 23-2. | Рычаг обратного хода. |
| 23-3. | Кнопка подъема и опускания иглы. |
| 23-4. | Кнопка запуска и остановки. |
| 24. | Стопорное устройство для шпули. |
| 25. | Стержень для намотки шпули. |
| 26. | Ручка. |
| 27. | Стержень для катушки. |
| 28. | Колпачок. |
| 29. | Рычаг подъема лапки. |
| 30. | Маховик. |
| 31. | Кнопка подключения к питанию и подсветки. |
| 32. | Разъем для подключения. |
| 33. | Разъем для подключения педали. |
| 34. | Регулятор стежка для петли. |
| 35. | Регулятор механизма продвижения. |
| 36. | Рычаг для прошивания петель |

СТАНДАРТНЫЕ  АКСЕССУАРЫ

Аксессуары хранятся в  столике для принадлежностей.

Примечание:  * Рекомендуется использовать аксессуары «TOYOTA».

- При покупке новой шпули, убедитесь, что ее размер  20.5мм в диаметре и  11 –11.6мм высота.

- Используйте пластиковые шпули.

- Столик для принадлежностей.

- Съемный столик.

- Педаль.

- Лапка для строчки  зиг-заг.

- Лапка для петель.

- Лапка для пришивания змеек.

- Лапка для оверлачивания.

- Лапка для потайной строчки.

- Педаль.

- Приспособление для прорезывания петель.

- Колпачок.

- шпули (2)

- Иглы (1 упаковка) №75\14Х2

- Отвертка.

- Щетка.

МОДЕЛИ  СТРОЧЕК

ПРИСТУПАЯ  К  РАБОТЕ:

Кнопка подключения к питанию и  подсветка.

А. Подключите шнур питания в разъем в швейной машине. Затем , подключите машину к питанию.

- Кнопка подключения к питанию и подсветка.

- Штепсель

- Шнур.

В. Нажмите на кнопку, установив ее в положение “ON”.

Эта кнопка контролирует подключение к источнику питания и  подсветку.

ВЫБОР  МОДЕЛИ СТРОЧКИ

Поднимите иглу в максимально высокое положение ( см. раздел «Кнопка  подъема и опускания иглы»)

Для выбора модели строчки, прокрутите диск  настройки.

ФУНКЦИИ  ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО  ДИСПЛЕЯ

Выбранная модель строчки показана на дисплее.

- Модель  строчки.

- Число  стежков

- Ширина стежка. Показана рекомендуемая ширина стежка.

- Длина стежка. Показана рекомендуемая длина  стежка.

- Намотка шпули.

  - высвечивается, когда рычаг намотки шпули  двигается  вправо.(Обычно не высвечивается).

  - Мигает  и  слышен звуковой сигнал, при неправильном использовании машины.

- Педаль.

  - Высвечивается, когда педаль подключена к швейной машине (Обычно не высвечивается).

  - Мигает и  слышен звуковой сигнал, при  неправильном использовании машины.

- Мигающий дисплей

Мигает и слышен звуковой сигнал, когда машина используется неправильно

(См. раздел «Сообщения об ошибках и звуковые сигналы»)

С

РЫЧАГ  ПОДЪЕМА  ПРИЖИМНОЙ  ЛАПКИ

- При шитье, опустите рычаг опускания прижимной лапки, чтобы лапка опустилась.

- Чтобы разместить  ткань, поднимите рычаг подъема прижимной  лапки, чтобы поднять прижимную лапку.

- Если  вы прошиваете очень толстую  ткань, высота подъема  может быть  увеличена, установив  рычаг в указанное положение.

ДИСК  РЕГУЛИРОВКИ ШИРИНЫ  СТЕЖКА

Для машин  с дисплеем   , установите  ширину стежка и длину  соответственно  указанному номеру на дисплее.

- Ширина зиг-зага может быть  изменена с помощью  диска ширины стежка.

- Для маленькой ширины зиг-зага, прокрутите диск по направлению к маленькому значению, для большой – к большей цифре.

- Когда регулятор  установлен  на «0»,  тип стежка будет  изменен на прямую  строчку.

ДИСК  РЕГУЛИРОВКИ  ДЛИНЫ  СТЕЖКА

- Длину стежка можно  изменить  с помощью данного  диска.

- Для коротких стежков – прокрутите диск по направлению  к  маленькому значению, для длинных  стежков – по направлению к большему значению.

КНОПКИ  И  РЫЧАГИ

- Контроль  скорости  шитья.

Скорость  регулируется  с помощью регулировочной кнопки.

- Рычаг  обратного  хода

При  нажатии на этот  рычаг, подача  ткани осуществляется   в обратном направлении.

- Кнопка опускания и  поднятия  иглы.

Нажмите на кнопку, после чего  игла  займет максимально  низкое положение. При  повторном нажатии – игла переместится  в  максимально  высокое  положение.

* Вместо  нажатия на эту кнопку,  для смены позиции  иглы вы можете прокрутить  маховик, тем  самым установить  иглу в необходимое положение.

- Кнопка  запуска  и  остановки.

Нажмите на кнопку для запуска  машины.

При повторном  нажатии на данную  кнопку -   машина  остановится.

- Вы можете  с этой целью  использовать  педаль.

ПЕДАЛЬ

Предупреждение

Для вашей безопасности, отключайте машину от  источника  питания   перед тем,  как  отсоединить педаль.

Педаль  дает  вам  возможность  контролировать  запуск и  скорость   шитья машины.

( Запуск, остановка и  скорость намотки  шпули также  контролируется  с помощью  педали).

Примечание: Кнопка  запуска  и  остановки  машины  не  работает,  при  одновременном  подключении  педали.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ  ПЕДАЛИ

  - Отключите машину от  источника питания. (положение  «OFF»)

  - Подключите   штепсель А от  шнура  педали к швейной машине и штепсель В к педали.

Для машин  с  дисплеем:

  - Когда педаль  подключена к швейной машине, это  отображено  на  дисплее. Если  педаль  отключена , значок  исчезает.

- Вы можете  контролировать максимальную  скорость педали  с помощью  настройки  регулятора скорости.

ХРАНЕНИЕ  ПЕДАЛИ

Храните педаль  в вытягивающемся столике

  - нажмите на педаль  рукой и  вставьте штепсели А  и  В  вместе  в отверстие С.

  - намотайте шнур  вокруг  педали.

  - Положите педаль  в  вытягивающийся столик , под столиком для  принадлежностей.

КОНТРОЛЬ  МЕХАНИЗМА  ПОДАЧИ

Вы можете снять  механизм  подачи, чтобы контролировать  подачу ткани.

А также это необходимо при  вышивании. Установите ткань в пяльцы.

Примечание: Перед регулировкой механизма подачи, всегда снимайте вытягивающийся столик и поднимите прижимную лапку.

При обычной строчке – поднимите прижимную лапку.

Если вы снимете механизм подачи – машина не будет производить подачу ткани.

РЫЧАГ  РЕГУЛИРОВКИ  ДАВЛЕНИЯ  ПРИЖИМНОЙ  ЛАПКИ

- Вы можете изменить давление прижимной лапки с помощью рычага.

- Максимально низкая позиция – для обычных тканей.

- Для эластичных и легких тканей – поднимите рычаг и уменьшите давление прижимной лапки.

КАК ХРАНИТЬ ШВЕЙНУЮ  МАШИНУ

Чтобы  хранить машину, следует:

- Установите кнопку переключатель в положение OFF.

- Отключите шнур от  розетки, затем отсоедините его от  машины.

- Положите педаль  в столик для принадлежностей, затем закройте крышкой.

Примечание: При хранении машины, следует соблюдать  следующие инструкции:

  - Не хранить и не использовать машину в грязном , пыльном месте. ( Это может стать причиной повреждений )

  - Не хранить машину под прямыми солнечными  лучами или рядом с обогревательными приборами.

  - Устанавливайте машину на ровной поверхности.

  - Не переворачивайте машину .

Примечание: Вынимая машину из места хранения, необходимо :

- Снять крышку.

- Одной рукой держите машину за ручку, а второй рукой придерживайте снизу.

УСТАНОВКА  МАШИНЫ

Намотка шпули:

А. Установите катушку с нитками, затем крышечку на стержень.

* Между катушкой и крышечкой  оставьте расстояние 2мм.

- Для маленькой катушки.

- Для большой катушки.

В. Протяните нить  сквозь нитенаправитель  (1), и нитенаправитель  шпули (2).

Нитенаправитель  (1)

Нитенаправитель шпули (2)

С. Протяните конец нити сквозь отверстие в шпуле, как показано.

- Установите шпулю на стержень моталки, таким образом , чтобы бороздка  совпала с пружиной стрежня .

- Толкните шпулю вниз, после чего стержень моталки автоматически  сместится вправо.

На ЖК дисплее высвечивается значок намотки

Д. Для ускоренной намотки передвиньте регулятор скорости вправо.

ЗАПРАВКА  НИЖНЕЙ  НИТИ

А. *Отключите машину от  сети ( положение OFF)

- Откройте крышку шпульного колпачка, потянув ее по направлению к себе, после чего появится нож для обрезки  шпульной нити.

В. Вставьте шпулю в шпульный колпачок, убедитесь, что шпуля вращается против часовой стрелки.

Примечание:  если направление вращения шпули не соблюдено  - это может стать причиной плохого натяжения нити.

С. Протяните нить  под нитенаправителем шпули.

ЗАПРАВКА  ВЕРХНЕЙ  НИТИ

А. Установите катушку и крышечку на стержень

- Для маленькой катушки.

- Для большой катушки.

* Оставьте расстояние в 2мм между катушкой и крышечкой.

В. Нажмите на кнопку опускания и подъема иглы и  установите иглу в максимально высокое положение.

* Вместо нажатия на эту кнопку, вы можете прокрутить маховик и установить иглу в максимально высокое положение.

С. Отключите машину от  сети (положение OFF)

Поднимите рычаг подъема лапки.

Примечание: Для заправки  регулятора натяжения нити, всегда поднимайте прижимную  лапку.

КАК  ИСПОЛЬЗОВАТЬ  ПРИСПОСОБЛЕНИЕ  ДЛЯ  ЗАПРАВКИ НИТИ

Примечание:

- Сверьтесь с таблицей соответствия  ткани, нити, игл прежде чем выбрать  соответствующие нить и  иглу.

А. Во-первых,  убедитесь, что игольный нитенаправитель  заправлен верно.

В. Нажмите на кнопку поднятия/ опускания иглы и установите иглу в максимально высокое положение.

* Вместо нажатия на указанную кнопку, вы можете прокрутить  маховик тем самым  установить иглу в максимально  высокое положение.

С.* Отключите машину от сети (положение OFF).

Д.* Протяните нить  петлителя к нитенаправителю А.

Е. Протяните нить  под нитенаправителем В.

F. Вставьте нить  в отверстие  нитенаправителя С.

G. Медленно надавите на рычаг механизма заправки нити, направляющая вращается  и крючок проходит сквозь игольное ушко.

* Чтобы заправить  игольное ушко. Крючок должен всегда  проходить сквозь игольное ушко.

* Если крючок поврежден и не проходит сквозь игольное ушко, с помощью отвертки выровняйте крючок.

Н. Медленно  верните рычаг в исходное положение, после чего нить автоматически будет заправлена в иглу.

I. Если попытка  автоматической заправки нити была неудачной, повторите процедуру еще раз.

ЗАМЕНА  ЛАПКИ

Предупреждение: Чтобы избежать повреждений, убедитесь, что прижимная лапка прочно зафиксирована держателем прижимной лапки.

КАК СНЯТЬ  ПРИЖИМНУЮ  ЛАПКУ

А. Отключите машину от сети ( положение OFF)

Прокрутите маховик по направлению к себе и  установите иглу в максимально высокое положение.

Поднимите рычаг подъема лапки.

В. Нажмите на кнопку держателя прижимной лапки,  лапка отсоединится.

КАК  УСТАНОВИТЬ  ПРИЖИМНУЮ  ЛАПКУ.

С. Разместите прижимную  лапку под держателем лапки таким образом, чтобы стержень был прямо под бороздкой держателя.

D. Медленно опустите рычаг прижимной лапки таким образом, чтобы держатель прижимной лапки,  поймал  саму лапку.

ЗАМЕНА  ИГЛЫ

Предупреждение:

Перед началом выполнения данной процедуры убедитесь в том, что винт крепления иглы прочно зажат.

Не используйте поврежденные иглы.

А.* Отключите машину от сети ( положение OFF)

*  Установите иглу максимально высоко.

*  С помощью отвертки  открутите винт крепления иглы и  выньте иглу.

В. Вставьте новую иглу плоской частью  от себя  и толкните ее максимально вверх, чтобы игла достигла положения @.

Зажмите винт крепления иглы.

КАК  ВЫБРАТЬ  НЕОБХОДИМУЮ  ИГЛУ

* Изогнутые тупые иглы могут стать причиной неровной строчки и  обрыва нити.

С-1. О Хорошая игла

С-2. Х  Поврежденная игла

Х   Тупая игла

Х    Изогнутая игла

ТАБЛИЦА СООТНОШЕНИЯ  ТКАНИ, НИТИ, ИГЛЫ

|  | Ткань | Номер иглы | Номер нити |
| --- | --- | --- | --- |
| Легкие ткани | Шифон, лен, жоржет | №75\11 | Хлопчатобумажная нить 60 – 100 Шелк 50 –80 Синтетическая 60-80 |
| Средние | Шерсть, вельвет, сатин, поплин, плюшевые ткани | №75\11-№90\14 | Хлопчатобумажная нить 60-100 Шелк 50-80 Синтетическая 60-80 |
| Тяжелые ткани | Твид, обивочная ткань, холст | №100\16 | Хлопчатобумажная нить 40-50 Шелк 50 Синтетические 30-50 |
| Эластичные ткани | Джерси | Иглы с шариковыми наконечниками №11 | Синтетика 50-60 |

Примечание: *Необходимо использовать  один и тот же  размер и тип нити как для верхней так и для нижней нитей.

- Используйте иглы с шариковыми наконечниками для эластичных тканей.

ШИТЬЕ

Прямая строчка

Предупреждение:

Используйте необходимую лапку для каждого вида  строчки.

А. Установите прижимную лапку зиг-заг.

В. Установите  ширину стежка «0».

* Если ширина стежка не установлена на «0»,  строчка будет  зиг-заг.

С. Прокрутите диск  выбора строчки  и установите его на прямую строчку (стежок №2).

Д. Установите длину стежка между «1» и «4».

Е. Установите регулятор натяжения «4».

- Вставьте ткань под прижимную лапку. Опустите иглу , нажав на кнопку подъема\опускания иглы.

- Опустите рычаг  прижимной лапки.

- Нажмите на кнопку запуска\остановки машины и  начинайте шить.

- Если вы пользуетесь  педаль, чтобы начать шить – нажмите на педаль.

- Первые 2-3 стежка шейте медленно.

ЧТОБЫ  УДАЛИТЬ ТКАНЬ

F. Нажмите на   кнопку запуска\остановки машины и остановите машину.

* При использовании педали – не жмите на педаль.

G. Поднимите рычаг прижимной лапки и аккуратно вытяните ткань.

Н. С помощью приспособления для обрезки нити – обрежьте нить.

ОБРАТНАЯ  СТРОЧКА

Чтобы усилить стежок, рекомендуем  закрепить начало или конец строчки  обратной строчкой.

А * Наметьте точки реверса как показано на рисунке.

* Разместите ткань  под лапкой таким образом, чтобы игла проколола ткань в начале  строчки реверса.

Опустите рычаг прижимной лапки.

- Строчка обратного хода.

- Стежки вперед.

- Строчка обратного хода.

В. Нажмите на рычаг обратного хода и начинайте шить в обратном направлении. Скорость шитья будет  90-150 ст\мин. Скорость можно отрегулировать с помощью кнопки контроля за скоростью.

- Чтобы остановить обратный ход – отпустите рычаг обратного хода.

РЕГУЛИРОВКА  НАТЯЖЕНИЯ  НИТИ

Сбалансированный стежок  образуется, если натяжение   верхней   и нижней нитей отрегулировано и нити переплетаются между слоями ткани.

Установите диск натяжения  на «4» для  получения нормальной   строчки.

Если  стежки неравномерны:

  - : верхний стежок сильно зажат

Это значит, что верхнее натяжение  больше.

Уменьшите натяжение, повернув диск на меньшую цифру.

(с) Это значит,  что верхнее натяжение ослаблено.

Необходимо  усилить натяжение, прокрутив диск на большую цифру.

ЗИГ-ЗАГ

Чтобы строчка зиг-зага была качественной – слегка ослабьте верхнюю нить.

А. Установите лапку для строчки зиг-заг.

В. Установите  ширину стежка между «3» и «6».

С. Прокрутите диск выбора модели строчки и выберите строчку зиг-заг (стежок №2)

Д. Длина стежка между «0.5» и «4».

Е. Слегка ослабьте натяжение нити.

РЕГУЛИРОВКА  НАТЯЖЕНИЯ  НИТИ.

- Шпульная нить появляется справа.

Уменьшите натяжения, прокрутив диск по направлению к меньшей цифре.

- Верхняя нить появляется  на изнаночной стороне.

Необходимо усилить натяжение, прокрутив диск по направлению к большей цифре.

ОВЕРЛОЧНАЯ  СТРОЧКА

Данная строчка предотвращает  кромку ткани от  распускания.

- Данная таблица  поможет вам в выборе  необходимой модели стежка и лапки.

- Всегда устанавливайте ширину стежка на «5»  при использовании лапки для оверлочной строчки.

| ткань | стежок | Ширина ст. | Длина ст. | лапка | игла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Легкие ткани | №5 | 4-6 | 1-2 | Лапка для строчки зиг-заг | №75\11 |
| Средние ткани | №2 | 5 | 1-4 | Лапка для оверлочной строчки | Игла с шариковым наконечником Стандартн.иглы №75\11 - №90\14 |
| Тяжелые ткани | №19 | 5 | 4 |  | Игла с шариковым наконечником Стандартн.иглы №90\14 - №100\16 |

2.* Прокрутите маховик до тех пор пока игла переместится вправо. Разместите ткань таким образом, чтобы игла прошла слегка в ткань.

- Опустите иглу.

- Опустите прижимную лапку и начинайте шить.

При использовании лапки для оверлочной строчки , направляющая  лапки должна идти по кромке ткани.

АППЛИКАЦИИ

А. * Создайте дизайн на ткани для аппликации, затем вырежьте его.

Разместите вырезанную деталь на основное изделие и заколите, чтобы зафиксировать.

В. Прошейте по контуру строчкой зиг-заг.

- Используйте ширину стежка от  «3» до «4», длину стежка  от  «0.5» до «2»  соответственно форме и размеру вырезанной детали и типу ткани.

- Чтобы изменить направление строчки в углу или  для прошивания очень маленьких кружочков, остановите машину, чтобы игла прошла сквозь ткань, поднимите прижимную лапку и поверните ткань.

ПОТАЙНАЯ  СТРОЧКА

Нить не будет видна на лицевой стороне изделия.

А. Установите лапку для потайной строчки.

В. Прокрутите диск выбора моделей и  выберите потайную модель строчки.( стежок №4). Установите ширину стежка между «4» и «6» и длину стежка между «1»  и  «2».

С. * Сложите ткань, как показано на рисунке.

* Отутюжьте сложенную часть перед тем, как подшивать.

Д. Разместите ткань таким образом, чтобы зиг-заг захватывал 2 или 3 нити внутри сложенного участка.

Е. * Опустите рычаг прижимной лапки.

*  С помощью регулировочного винта  отрегулируйте, чтобы  направляющая лапки двигалась вдоль склады.

Правильная строчка

Если строчка правильная, на лицевой стороне будут только потайные стежки.

Неправильная строчка:

- Игла  заходит за складу на большое расстояние.

Слишком большие стежки  на лицевой стороне

- Игла не попадает на складу.

Потайной стежок не образуется.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  ПЕТЕЛЬ

Вы можете изготовить петлю необходимого размера.

Примечание:

- Машина не может изготовить петлю больше  чем  2.7см в диаметре.

- При шитье эластичных или легких тканей, чтобы петля была отличного качества,  рекомендуем использовать  подкладку

А. Прикрепите лапку для изготовления петель.

В. Прокрутите диск выбора модели строчки и установите его на стежок для изготовления петли. (Стежок  №1).

Установите длину стежка между «0.4» и «0.6».

Установите ширину стежка между «4»  и  «5».

С. Наметьте начало петли  на изделии карандашом или  портняжным  мелком, как показано на рисунке.

D. Разместите пуговицу на прижимной лапке, как показано на рисунке @.

Вставьте прошиваемую ткань таким образом. Чтобы намеченное начало петли было под  иглой.

Опустите прижимную лапку.

Потяните верхнюю нить, и  разместите ее под прижимной лапкой вместе со шпульной нитью.

Е. Опустите вниз рычажок выметывания петель (b) , затем толкните его назад до щелчка.

Нажмите на кнопку запуска\остановки и начинайте шить.

*При использовании педали, нажмите на педаль, чтобы начать шить.

F. Все 4 шага петли вышиваются автоматически, как показано на рисунке.

Остановите машину, когда игла достигнет стартовой точки шитья петли (1).

*При использовании педали, чтобы остановить шитье отпустите педаль.

G. Поднимите прижимную лапку и снимите прошиваемое изделие.

Для того, чтобы  предотвратить  распускание петли, необходимо протянуть верхнюю нить  на изнаночную сторону, потянув за шпульную нить и  связать обе нити.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

При  использовании ножа для разрезания петли, будьте  осторожны.

ЕСЛИ  КАЧЕСТВО  ПЕТЛИ  ВАС  НЕ  УСТРАИВАЕТ:

А. * Если качество  петли  не удалось в позициях (1) –(2):

- Поднимите рычажок для выметывания петель  в исходное верхнее положение.

- Поднимите прижимную лапку и  выньте прошиваемую ткань.

- Распустите нашитые нити (с помощью ножа для разрезания петель)

- Удалите нить  с игольного ушка и  выполните  10 холостых  стежков.

- Выполните процедуру выметывания петли еще раз

В. Если качество петли не удалось в позициях (3)-(4):

- Поднимите прижимную лапку и  выньте прошиваемую ткань.

- Распустите нить .

- Выполните процедуру выметывания петли еще раз.

НАСТРОЙКА СТЕЖКА  ПЕТЛИ

С. Иногда правая и левая стороны петли необходимо регулировать для некоторых видов ткани. В этом случае, настройку можно производить  с помощью регулятора петельной строчки, который находится на задней части машины (а). С помощью  монетки или  отвертки вы можете произвести необходимые корректировки.

D. Если с правой  стороны петли  строчка слишком густая – прокрутите регулятор  по направлению (-)

Е. Если  с левой стороны петли строчка  слишком  густая  -  прокрутите регулятор  по направлению  (+).

ВШИВАНИЕ  ЗМЕЙКИ

Для данной  процедуры используйте лапку для вшивания змеек.

Сначала пришивайте левую сторону змейки.

А. Прикрепите лапку для пришивания змеек.

В. Прокрутите диск выбора модели строчки  и установите  на прямую строчку(стежок №2). Установите ширину  на «0» , длину стежка между «2  и  «3» .

С. Соедините змейку и  ткань  сметайте.

D. Разместите ткань таким образом, чтобы змейка справа от  прижимной лапки.

Е. Опустите рычаг прижимной лапки.

Шейте до тех пор пока лапка слегка коснется ползунка змейки, после чего  остановите машину.

Поверните ткань и  переместите ползунок за прижимную  лапку.

Опустите прижимную  лапку и прострочите до самого  конца .

G. Чтобы пришить правую сторону змейки, измените положение лапки, поставив ее по левой стороне.

Выполните процедуру пришивания правой стороны змейки , повторив шаги D-F.

ТРОЙНОЙ  ЭЛАСТИЧНЫЙ  СТЕЖОК.

Данный тип  стежка  используется для закрепления шва  или  при  шитье эластичных  тканей.

Если  вы работаете с тканью  джерси, рекомендуем  использовать  иглы с шариковым  наконечником, что способствует качественному шву.

А. Установите лапку зиг-заг.

В. Для машин  с  ЖК дисплеем: установите ширину стежка  и длину стежка  как показано  на  дисплее.

Для модели  EZA801:

Ширина стежка  - между «0» и «6».

С. Прокрутите диск выбора модели строчки и  установите его на  стежок №20.

D. Выберите длину стежка «4».

Е. Вставьте ткань под  прижимную  лапку.

Опустите иглу.

Опустите рычаг  прижимной лапки и  начинайте шить.

УХОД  ЗА  МАШИНОЙ

Вы обязаны регулярно  чистить  и  смазывать  машину.

Примечание:

- Протрите машину мягкой тканью.

- Избегайте попадания воды на машину.

- Запрещено использовать растворители, отбеливатели, моющие средства.

ЧИСТКА  МЕХАНИЗМА  ПОДАЧИ И ЧЕЛНОЧНОГО  МЕХАНИЗМА

( Как снять  шпульный колпачок)

- Если  нить  набилась в шпульный колпачок или  в челночный механизм,  выполните следующее:

А. *  Отключите машину от  сети, снимите иглу  и  прижимную лапку.

В. *  Откройте крышку челночного  механизма, потянув  ее по направлению  к себе, выньте шпулю.

С. *  Вставьте отвертку в правое отверстие на задней части  игольной пластины, подденьте пластину, после чего она откроется.

D. *  Потяните шпульный колпачок по направлению к себе, затем  выньте его.

- Очистите шпулю и  шпульный колпачок.

Е. Мягкой  тканью или щеткой очистите механизм продвижения и челночный механизм. Для данной процедуры возможно использовать  пылесос.

Установка шпульного колпачка

А. Установите шпулю.

В. Установите игольную пластину .

С. Прокрутите маховик и проконтролируйте его  ход.

В случае, если  шпульный колпачок вставлен неверно, ход маховика не равномерный.

Переустановите шпульный колпачок.

ЗАМЕНА  ЛАМПОЧКИ

Предупреждение:

Для вашей безопасности, всегда отключайте машину от  источника питания перед началом  выполнения процедуры замены.

Используйте лампочки 12V 5W  модель Т10.

А. Убедитесь, что машина отключена от  источника питания, а также, что  лампочка остыла.

Открутите винт на передней крышке, затем снимите её, как показано  на рисунке.

В. аккуратно потяните лампочку вниз.

Вставьте новую  лампочку, толкнув ее максимально  вверх

С. Опустите рычаг давления прижимной лапки.

D. Вставьте рычаг давления прижимной лапки в регулировочный рычаг прижимной лапки. Установите верхнюю крышку.

Е. Проверьте ход  регулировочного рычага прижимной лапки. Если ход не равномерный, снимите верхнюю крышку и  повторите процедуру С-Е.

НЕПОЛАДКИ, МЕТОДЫ ИХ  УСТРАНЕНИЯ

| Неисправность | Причина | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| Машина не шьет | Стержень моталки находится справа. Плохое подключение к сети . Кнопка подключения/подсветки выключена. | Передвиньте стержень моталки влево. Правильно вставьте штепсель машины в розетку. Включите кнопку в положение ВКЛ. |
| *Шумный ход машины * Медленная скорость | Челнок забился пухом и пылью | Очистите челночное устройство. |
| Ломается игла | Игла вставлена неправильно Винт крепления иглы ослаблен. Верхнее натяжение слишком сильное. Неправильно подобрана игла или игла затупилась. | Переустановите иглу. Зажмите винт крепления иглы. Отрегулируйте натяжение. Подберите необходимый номер иглы. |
| Не работает механизм заправки нити | Использована игла №65\9. Игла не поднимается в максимально высокое положение. Игла вставлена неправильно. Игла сломалась. Сломан крючок механизма заправки нити. Неверно заправлен игловодитель. | Сверьтесь с таблицей выбора нити и иглы. Поднимите иглу в максимально высокое положение. Переустановите иглу. Поменяйте иглу. С помощью отвертки попытайтесь выпрямить крючок. Перезаправьте игловодитель. |
| На лицевой стороне ткани очень много нити | Неправильная заправка шпули. Слишком сильное натяжение верхней нити | Презаправьте шпульную нить. Отрегулируйте натяжение |
| ЖК дисплей не работает | Неверно подключен. Переключатель в положении OFF | Подключите шнур в розетку. Подключите машину к сети. |
| Обрывается верхняя нить | Неверно заправлена верхняя нить. Неверно заправлена шпульная нить. Челночный механизм забит пухом и остатками нитей. Верхнее натяжение очень сильное. Игла поломана или изогнута. | Перезаправьте верхнюю нить. Перезаправьте шпульную нить. Очистите челночный механизм. Отрегулируйте натяжение. Замените иглу. |
| Обрыв шпульной нити | Неверно произведена заправка | Перезаправьте шпульную нить. |
| Неровные стежки | Игла вставлена неверно. Игла повреждена. Неверно подобраны нить или игла Неверно заправлена игла Неверно заправлена верхняя нить | Переустановите иглу. Замените иглу. Подберите соответствующие нить и иглу. Перезаправьте игольное ушко. Перезаправьте верхнюю нить |
| Собирание ткани Подача ткани плохая | Верхняя нить сильно затянута Неверно заправлена верхняя нить Неверно заправлена шпульная нить. Игла очень тонкая для ткани. Сильное давление прижимной лапки. Пух набился в механизм подачи. Недостаточное давление прижимной лапки. Механизм подачи утоплен. | Отрегулируйте натяжение нити. Перезаправьте верхнюю нить. Перезаправьте шпульную нить. Подберите соответствующую иглу. Поднимите рычаг прижимной лапки. Очистите механизм подачи от пуха. Опустите рычаг прижимной лапки. Поднимите механизм подачи ткани. |

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| МОДЕЛЬ | EZ1 – U2 – 3DLCD, EZ1 –U2 – 3D |
| --- | --- |
| Челнок | горизонтальный |
| Иглы | Стандартные (НА-1) |
| Тип шпули | Пластиковая (высота 11-11.6мм\ диаметр 20.5 |
| Максимальная ширина стежка | 4 мм |
| Максимальная длина стежка | 6 мм |
| Скорость шитья | Макс.: 700 об\мин Мин.: 90 об\мин. |
| Позиция иглы | Центральная |
| Вес машины | 9 кг |
| Размер машины | Ширина: 435 мм Глубина : 195 мм Высота: 325 мм |
| Электро-технические х-ки | АС 220- 240V 50\60 Hz 40 W (лампочка 5W) |
| Педаль | 678560 – AGА10 |

СООБЩЕНИЯ  НА  ДИСПЛЕЕ

| СООБЩЕНИЯ | ПРИЧИНЫ, МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ |
| --- | --- |
| Дисплей светится и одновременный звуковой сигнал |  | Причина Решение | Кнопка запуска\остановки(или рычаг реверса) были нажаты, в то время, как рычаг прижимной лапки находился вверху. Опустите рычаг подъема лапки |
|  |  | Причина Решение | Кнопка запуска\остановки была нажата во время выбора стежка для выметывания петель ( стежок №1), а также рычаг выметывания петель находится в верхнем положении. Опустите рычаг выметывания петель, затем толкните его от себя до щелчка. |
|  |  | Причина Решение | Кнопка запуска\остановки была нажата в то время, как стежок для выметывания петель НЕ выбран, а рычаг прижимной лапки находится внизу. Поднимите рычаг прижимной лапки |
|  |  | Причина Решение | Стержень моталки вернулся влево во время намотки нити на шпулю. Передвиньте стержень моталки вправо |
|  |  | Причина Решение | 1.Педаль отсоединена. 2. Кнопка запуска\остановки была нажата, когда педаль подключалась к швейной машине. Подключите правильно педаль. Не нажимайте на кнопку запуска\остановки во время подключения педали |
| Дисплей светится, но нет звукового сигнала |  | Причина Решение | 1. Не установлена ширина стежка «4» для стретчевого стежка (Стежок №11-20) 2. Ширина стежка установлена на «4» для стежка №1 или №13-10 Выберите необходимую длину стежка |
|  |  | Причина Решение | Ширина стежка установлена на «0» , тогда как модели выбранных строчек не являются ни прямым стежком (Стежок №2) ни прямым стретчевым стежком (Стежок №12) Установите необходимую ширину стежка (КРОМЕ «0») |