|  |  | TOYOTA RA 75 LCD ЖК дисплей |
| --- | --- | --- |

| НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ ОЗНАКОМИТЬСЯ СО ВСЕМИ ИНСТРУКЦИЯМИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МАШИНЫ!!! Данная инструкция предназначена для ЖК дисплея швейной машины TOYOTA RA75LCD . СОДЕРЖАНИЕ 1. Наименование деталей 2. Как изменить язык дисплея 3. Настройка дисплея 4. Рекомендуемые ширина зиг-зага и длина стежка 5. Содержание дисплея для отдельных моделей строчки 6. Предупредительные сообщения 7. Неполадки |  | НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ Выбор языка на дисплее ЖК экран Номер выбранной модели Рекомендуемая ширина зиг-зага Рекомендуемая длина стежка |
| --- | --- | --- |

| КАК ВЫБРАТЬ ЯЗЫК НА ДИСПЛЕЕ Вы можете выбрать один из предлагаемых 5 языков: английский, французский, немецкий, датский, итальянский. Чтобы изменить язык, необходимо выполнить следующее: Подключите машину к сети. Нажмите с помощью тонкой палочки на селектор SW языка ( как показано на рисунке А). При каждом нажатии на селектор SW, язык на дисплее меняется в указанной выше последовательности. Выбранный язык сохраняется при отключении машины от сети. Обратите внимание, что селектор SW невидимый. |  | НАСТРОЙКА ДИСПЛЕЯ На ЖК дисплее указаны следующие данные: Графическое изображение выбранной модели. Номер выбранной модели Рекомендуемая ширина стежка зиг-заг. Рекомендуемая длина стежка. Информация по выбранной швейной модели. Настройте швейную машину соответственно данным на дисплее. Чтобы отрегулировать ширину зиг-зага и длину стежка, ознакомьтесь с соответствующим разделом в основной инструкции по использованию швейной машины. |
| --- | --- | --- |

| ДИСПЛЕЙ номер Модель стежка ширина длина 1 Ракушка 5 0.3-0.5 2 Фестоновая 5 0.3-0.5 3 Прямой стежок с центальной позицией 0 1-4 Зиг-заг 1-5 4 Прямой стежок 5 1-5 5 Прямой стежок 5 1-5 6 Подшивочный 5 2 7 Стежок для ремонта изделий 3-5 1-2 8 Стежок для выметывания петель 3-5 0.3-0.5 9 Обметочный стежок 3-5 1-2 10 Обметочный стежок 3-5 1-2 11 Обшивочный стежок 3-5 1-2 12 Оверлочный стежок 5 5 13 Распошивальный стежок 5 5 14 Стежок перышко 5 5 15 Оверлочный стежок 5 5 16 Оверлочный стежок 5 5 17 Прямой стретчевый стежок Стретчевый зиг-заг 0 5 5 18 Стежок «пчелиные сотки» 5 5 19 Краеобметочный стежок 5 5 20 Краеобметочный стежок 5 5 |  | ДИСПЛЕЙ Информация по шитью Номер Информационное сообщение 1,2 Длина стежка должна быть уменьшена до 0.3 для тонких тканей 3 При установленной ширине стежка на 0 – прямой стежок с центральной позицией 4,5 Длина стежка должна быть установлена ближе к 5 для толстых тканей 6 Шейте аккуратно, так как прямая строчка идет по самому краю изделия, зиг-заг строчка будет захватывать только одну-две нити 7 Используйте для обметывания изделий из тонких или эластичных тканей, а также для ремонта изделий 8 Используйте лапку для выметывания петель.Опустите рычаг вниз и толкните назад 9,10 Будьте внимательны, так как стежок зиг-заг только по самому краю ткани 11 Используйте для сшивания двух слоев ткани 12,13,14,15,16,18,19,20 Ширина и длина стежка должна быть установлена до 5 17 Длина стежка должна быть установлена до 5. Для стретчевого прямого стежка – установите ширину стежка на 0 |
| --- | --- | --- |
| СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ Запрещается использовать машину пока на дисплее высвечивается сообщение. Это сообщение высвечивается в том случае, когда диск выбора модели установлен неверно . Рекомендуем прокрутить диск, чтобы установить соответственно выбранному типу строчки. |  | НЕПОЛАДКИ Повреждения памяти Если после подключения машины высвечивается сообщение «Memory damages» «Повреждение памяти», вы не сможете произвести выбор языка на дисплее. В этом случае язык для общения будет только английский. ЖК-дисплей не высвечивает никаких сообщений При подключении машины, если на индикаторе ничего не отображено, это значит, что ЖК дисплей поврежден В этом случае, вы можете использовать машину соответственно рисунку В. |