Настройка параметров

17

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

SHUNFA 562

Содержание:

• Перед началом работы

Смазывание………………………………………………2

Смазывание вручную…………………………………....3

Заправка силиконового масла………………...……...…4

Заправка нити………………………………….…………5

Диаграмма заправки нити (для двух-трех-четырех-игольных машин…………………………………………6

• Тестирование

Давление прижимной лапки…………………………….8

Коэффициент подачи ткани……………………………..9

Регулировка длины стежков……….…………………....10

Регулировка давления  нити………………………...…..11

• Техническое обслуживание и уход во время использования

Уход за машиной………………………………………..12

Замены иглы……………………………………………..13

Проверка циркуляции масла……………………………14

Проверка и замена масляного фильтра………………...15

Замена масла……………………………………………..16

Настройка параметров.......................................................17

1

Замена масла

Замените масло после первого месяца работы на машине. Затем рекомендуется заменять масло через каждые шесть месяцев.

16

Проверка и замена масляного фильтра

Осуществляйте проверку и замену масляного фильтра каждые шесть месяцев.

15

Смазывание

Заполните специальный резервуар для масла до линии, которая находится между H и L, как показано на рисунке. Добавляйте постепенно масло, по мере того как оно будет опускаться ниже линии L.

2

Смазывание вручную

Достаточно 2-3 капель, чтобы смазать все остальные части машины (как показано на картинке) если на ней работают в первый раз или она не использовалась в течение продолжительного периода времени.

3

Проверка циркуляции масла

14

Замена иглы

Перед тем как вставлять иглу, убедитесь, что фаска повернута к тыльной стороне машины. Вставляйте иглу максимально до упора и туго затяните болт.

|  | Размер иглы |
| --- | --- |
|  | 2-е иглы | 3-и иглы |
| UY128GAS | #9 | #10 |

13

Заправка силиконового масла

Чтобы предотвратить поломку иглы и повреждение ткани, наполните маслом резервуар.

Внимание! Рекомендуется использовать силиконовое масло  (UNION CARBIDE CORPORATION) UCCL-45(350)

4

Заправка нити

1) Откройте крышку петлителя.

2) Нажмите вниз. Нитка петлителя выйдет наружу.

3) Завяжите нити в узлы как показано на рисунке (3).

4) Верните петлитель на место после заправки нити.

5) Заправка нити в иголку. Подрежьте концы узлов перед тем как вставлять нить в ушко иглы. Убедитесь, что нить заправлена верно (используйте таблицу заправки нити см. стр. 5)

6) Подрежьте концы узлов после того, как вставите нить в ушко иглы.

5

Уход за машиной

Необходимо периодически чистить отверстия для иглы, зубчатую рейку, а также игольную пластину.

12

Регулировка давления нити

Натяжение нити регулируется с помощью ручек: (1) натяжение игольной нити, (2) натяжение верхнего укладчика. (3) натяжение петельной нити.

11

Диаграмма заправки нити (для двух-трех-четырех-игольных машин

Показанныые на рисунке (1) пунктир-линии  (А) предназначены для более эластичных нитей.

Если верхняя нить слишком слабо натянута, используйте пунктир-линию (В). В случае если верхняя нить все еще слабо натянута, используйте пунктир-линию (С).

Если верхняя нить слишком сильно натянута, используйте пунктир-линию (D).

6

Для более ластичных нитей.

Пунктирные линии (Е) для более ластичных нитей.

7

Регулировка длины стежков

Перед тем как нажать на кнопку проверните маховое колесо для поиска позиции, при которой кнопка будет углубляться вниз. Затем, удерживая кнопку нажатой, поворачивайте маховое колесо, чтобы выбрать желаемую длину на шкале диска.

10

Коэффициент подачи ткани

Ослабьте винт (1) и поднимите/опустите рычаг, чтобы отрегулировать правильную подачу ткани, затем затяните винт.

9

Регулировка давления прижимной лапки

Ослабьте винт (1) и поверните регулировочный винт (2) для настройки давления прижимной лапки. Чтобы правильно отрегулировать давление, винт должен быть максимально ослаблен.

8